## Slide 1
ERD — Database Design
Phase 1 Master Data — Detailed Field Reference
Part Master · Categories · Part Configuration
ATM Inventory System | DataOne Asia | June 2026

## Slide 2
ERD Overview — ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
5 ตารางหลักของ Master Data Phase 1
Category
PK
id
name (Sub Unit)
isActive
Vendor*
PK
id
code · type
Part
PK
id
UK
partNo
FK
categoryId
mainUnit / remark
imagePath
stock / min / max
AtmModel (ATM Group)
PK
id
modelCode
→
partNo
EquivalentGroup
PK
id
name
→
partNo
1 : N
categoryId
N : M partNo
N : M partNo
* Vendor เป็น master data แต่ใช้ในโมดูล Goods Receipt (Phase 2) — ไม่ผูกกับ Part โดยตรง
PK
Primary
UK
Unique
FK
Foreign
Null = nullable column
NEW
added from GRG catalog

## Slide 3
Part — Identity & Catalog Fields
ตาราง Parts (1/2) — ชนิดข้อมูลและขนาด
Field
Data Type
Null
Key
Description
Id
int
NOT
PK
Primary key — auto increment
OrderNumber
varchar(50)
NOT
เลขที่สั่งซื้อ/อ้างอิงเอกสาร
PartNo
varchar(50)
NOT
UK
รหัสอะไหล่ — business key (Part Number)
PartName
varchar(255)
NOT
ชื่อ/คำอธิบายอะไหล่ (Part Description)
SerialNo
varchar(100)
NULL
หมายเลข Serial (ถ้า track serial)
CatalogueRef
varchar(100)
NULL
อ้างอิงหมายเลขใน catalogue
CategoryId
int
NULL
FK
→ Category — กลุ่มย่อย (Sub Unit)
MainUnit
varchar(100)
NULL
กลุ่มหลัก เช่น Cabinet (Main Unit) — NEW
Remark
varchar(500)
NULL
หมายเหตุอิสระจาก catalog — NEW
ImagePath
varchar(255)
NULL
พาธรูป /uploads/parts/... (Picture) — NEW
Unit
varchar(20)
NOT
หน่วยนับ default "pcs"
NEW
NEW
NEW
PK
Primary
UK
Unique
FK
Foreign
Null = nullable column
NEW
added from GRG catalog

## Slide 4
Part — Stock, Cost & Lifecycle Fields
ตาราง Parts (2/2) — สต็อก ต้นทุน และสถานะ
Field
Data Type
Null
Key
Description
StockQuantity
int
NOT
จำนวนคงเหลือรวมทุกคลัง (denormalized)
MinStock
int
NOT
สต็อกขั้นต่ำ — Below Min (default 1)
MaxStock
int
NOT
สต็อกขั้นสูง — Over Max (default 100)
ReorderPoint
int
NOT
จุดสั่งซื้อใหม่ — Reorder (default 3)
CostPerUnit
decimal(18,2)
NULL
ต้นทุนต่อหน่วย
Aging
int
NULL
อายุสต็อก (จำนวนวัน)
TrackingNumber
varchar(100)
NULL
เลขติดตามการขนส่ง
ExpiryDate
datetime
NULL
วันหมดอายุ (โมดูล Disposal)
IsUnrepairable
tinyint(1)
NOT
ทำเครื่องหมายซ่อมไม่ได้ (Disposal)
IsActive
tinyint(1)
NOT
สถานะใช้งาน — false = soft delete
CreatedAt
datetime
NOT
เวลาสร้างเรคคอร์ด (UTC)
UpdatedAt
datetime
NOT
เวลาแก้ไขล่าสุด (UTC)
PK
Primary
UK
Unique
FK
Foreign
Null = nullable column
NEW
added from GRG catalog

## Slide 5
Category — หมวดหมู่อะไหล่ (Sub Unit)
ตาราง Categories
Field
Data Type
Null
Key
Description
Id
int
NOT
PK
Primary key — auto increment
Name
varchar(100)
NOT
UK
ชื่อหมวดหมู่ = Sub Unit (ห้ามซ้ำ)
Description
varchar(500)
NULL
รายละเอียดหมวดหมู่
IsActive
tinyint(1)
NOT
สถานะ — ลบไม่ได้ถ้ามี Part active
Parts
navigation
NOT
ความสัมพันธ์ 1:N → Part
partCount
int (computed)
NOT
จำนวน Part active (คำนวณที่ API)
ความสัมพันธ์
Part.CategoryId → Category.Id (OnDelete: SetNull) — เมื่อลบหมวด อะไหล่ไม่ถูกลบ แต่ categoryId กลายเป็น null

## Slide 6
Part Configuration — ATM Group
ตาราง AtmModel + AtmModelPart
AtmModel
Field
Data Type
Null
Key
Description
Id
int
NOT
PK
Primary key
ModelCode
varchar(50)
NOT
รหัสกลุ่ม/รุ่น (Group Code) เช่น GRG-H22N
ModelName
varchar(150)
NOT
ชื่อกลุ่ม/รุ่น (Group Name)
Manufacturer
varchar(100)
NULL
ผู้ผลิต เช่น GRG, NCR
Description
varchar(500)
NULL
รายละเอียด
IsActive
tinyint(1)
NOT
สถานะใช้งาน
CompatibleParts
navigation
NOT
1:N → AtmModelPart
AtmModelPart (ตารางเชื่อม M:N)
Field
Data Type
Null
Key
Description
Id
int
NOT
PK
Primary key
AtmModelId
int
NOT
FK
→ AtmModel (OnDelete: Cascade)
PartNo
varchar(50)
NOT
อ้างอิง Part.PartNo — UK(AtmModelId, PartNo)
PK
Primary
UK
Unique
FK
Foreign
Null = nullable column
NEW
added from GRG catalog

## Slide 7
Part Configuration — Equivalent Group
ตาราง EquivalentGroup + Member
EquivalentGroup
Field
Data Type
Null
Key
Description
Id
int
NOT
PK
Primary key
Name
varchar(150)
NOT
ชื่อกลุ่มอะไหล่ทดแทน
Description
varchar(500)
NULL
รายละเอียด
CreatedAt
datetime
NOT
เวลาสร้างกลุ่ม
Members
navigation
NOT
1:N → EquivalentGroupMember
EquivalentGroupMember (สมาชิกกลุ่ม)
Field
Data Type
Null
Key
Description
Id
int
NOT
PK
Primary key
GroupId
int
NOT
FK
→ EquivalentGroup (OnDelete: Cascade)
PartNo
varchar(50)
NOT
อ้างอิง Part.PartNo — UK(GroupId, PartNo)
PK
Primary
UK
Unique
FK
Foreign
Null = nullable column
NEW
added from GRG catalog

## Slide 8
Relationships & Constraints
Category 1 : N Part
Part.CategoryId → Category.Id
OnDelete SetNull
AtmModel M : N Part
ผ่าน AtmModelPart.PartNo
OnDelete Cascade
EquivalentGroup M : N Part
ผ่าน EquivalentGroupMember.PartNo
OnDelete Cascade
Unique Constraints (UK)
• Part.PartNo — รหัสอะไหล่ห้ามซ้ำ (DB index)
• AtmModelPart (AtmModelId, PartNo) — กันใส่อะไหล่ซ้ำในกลุ่ม
• EquivalentGroupMember (GroupId, PartNo) — กันสมาชิกซ้ำ
• Category.Name / Location.Code / Vendor.Code — ตรวจที่ controller
หมายเหตุ: ขนาด varchar เป็น design spec สำหรับ MySQL — ปัจจุบันรันบน SQLite (TEXT ไม่จำกัดความยาว)